## Slide 1: Організація санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері водопостачання населених пунктів. Вимоги до джерел водопостачання
Лекція 4
Кафедра громадського здоров’я

## Slide 2: Зміст лекції
1. Порядок санітарно-епідеміологічного оцінювання водного об’єкта.
2. Зони санітарної охорони водного об'єкта.
3. Класифікація якості поверхневих та підземних вод - джерел централізованого питного водопостачання — за гігієнічними та екологічними критеріями .
4. Правила вибирання нових та контролювання наявних поверневих та підземних джерел централізованого питного водопостачання
5. Оцінювання результатів досліджень якості води наявних та запроектованих джерел водопостачання
6. Порядок обирання нових джерел централізованого питного водопостачання з врахуванням їх надійності.
7. Складання висновку щодо використання джерела водопостачання
8. Методи обробляння води залежно від класу її якості

## Slide 3: Порядок санітарно-епідеміологічного оцінювання водного об’єкта
оцінювання умов формування і ступеня захищеності підземного джерела водопостачання у межах поясів зон санітарної охорони;
оцінювання поверхневого джерела водопостачання, а також прилеглої території вище і нижче водозабору за течією води у межах поясів зон санітарної охорони;
якісне оцінювання на підставі аналізів проб води, які відбиралися щомісячно протягом останніх 3-х років, та кількісного оцінювання запасів води у джерелах водопостачання;
оцінювання місця розміщення водозабору;
прогнозування гігієнічного та екологічного стану джерел водопостачання.

## Slide 4: Зони санітарної охорони водного об'єкта
Зона санітарної охорони - це територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд.
Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності.
У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
Положення про зони санітарної охорони вміщені у ст. ст. 113 Земельного кодексу України, 59 та 93 Водного кодексу України, ст. 18 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", розділі VII Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

## Slide 5: Класифікація якості поверхневих вод - джерел централізованого питного водопостачання — за гігієнічними та екологічними критеріями
  Охоплює 80 показників, які застосовують для оцінювання якості питної води згідно з санітарним законодавством, і має сім окремих груп (блоків):
  І група — 4 органолептичних показники;
  ІІ група — 17 загальносанітарних показників хімічного складу води;
  ІІІ група — 6 гідробіологічних показників;
  IV група — 6 мікробіологічних показників;
  V група — 2 паразитологічних показників;
  VІ група — 9 показників радіаційної безпеки;
  VII група — 36 пріоритетних токсикологічних показників хімічного складу води (з них: 25 — неорганічних та 11 — органічних компонентів).

## Slide 6: Класифікація якості підземних вод України — джерел централізованого питного водопостачання — за гігієнічними та екологічними критеріями
  Охоплює 71 показник, що застосовують для оцінювання якості питної води відповідно до санітарного законодавства, і має сім окремих груп:
І група — 4 органолептичних показники;
ІІ група — 14 загальносанітарних показників хімічного складу води;
ІІІ група — 2 гідробіологічних показники;
IV група — 6 мікробіологічних показників;
V група — 2 паразитологічних показники;
VІ група — 9 показників радіаційної безпеки;
VII група — 34 пріоритетних токсикологічних показники хімічного складу води (з них: 27 — неорганічних та 7 — органічних компонентів).

## Slide 7: Класифікація якості води у вододжерелах
Діапазон величин показників (критеріїв) якості води в обох класифікаціях поділено на чотири класи:
1 клас — відмінна, бажана якість води;
2 клас — добра, прийнятна якість води;
3 клас — задовільна, прийнятна якість води;
4 клас — посередня, обмежено придатна, небажана якість води.

## Slide 8: Дослідження якості поверхневих і підземних вод — джерел централізованого питного водопостачання — за факультативними речовинами токсичної дії
Проводиться для періодичного контролювання представниками санітарних органів імовірної присутності цих токсичних речовин, небезпечних для здоров’я населення.
Необхідність проведення, періодичність та сезонність контролювання таких показників визначають у кожному конкретному випадку.

## Slide 9: Правила вибирання нових та контролювання наявних поверхневих та підземних джерел централізованого питного водопостачання
Вибирають нові поверхневі та підземні джерела централізованого питного водопостачання на підставі:
оцінювання умов формування ресурсів та якості поверхневих і підземних вод у місцях розташування наявних або запроектованих водозаборів, які з’ясовують аналізуванням усіх доступних (відомих) у кожному конкретному випадку ретроспективних, сучасних та прогнозних матеріалів досліджень джерел централізованого водопостачання та встановлених щодо них екологічних нормативів якості води,
оцінювання якості води у місцях водозабору, що виконують за результатами гігієнічного та екологічного аналізування в межах вимог, встановлених цим стандapтом, та відповідно до «Рекомендацій Державної комісії України з питань запасів корисних копалин» при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України.

## Slide 10: Правила вибирання нових та контролювання наявних поверхневих та підземних джерел централізованого питного водопостачання
3) оцінювання санітарного стану місця водозабору і самого джерела вище і нижче водозабору — для поверхневих джерел централізованого питного водопостачання;
4) оцінювання ступеня можливого негативного впливу промислових, комунальних, сільсько-господарських чи інших об’єктів, розташованих поблизу водозабірних споруд, на санітарний стан поверхневого вододжерела та прилеглої території — для підземних джерел централізованого питного водопостачання;
5) оцінювання pадiaцiйної бeзпeки поверхневих і підземних вод, що визначають за гранично-допустимими рівнями сумарної об’ємної активності альфа- та бета-випромінювачів (зокрема природних);

## Slide 11: Правила вибирання нових та контролювання наявних поверхневих та підземних джерел централізованого питного водопостачання
6) оцінювання будь-якої іншої інформації, яка дасть змогу найповніше та об’єктивніше з’ясувати санітарну та епідемічну безпеку споживання питної води, отриманої з даного джерела централізованого питного водопостачання;
7) оцінювання придатності передбачуваної до використання технології підготовлення води для отримання якісної питної води;
8) у разі підозри, що джерело водопостачання забруднюють невідомі хімічні речовини токсич-ної дії, для визначання яких немає доступних і чутливих методів, тимчасово можна використовувати iнтегральний показник якості води — індекс її токсичності щодо біологічних тест-об’єктів.

## Slide 12: Організація централізованого водопостачання
Для централізованого питного водопостачання використовують насамперед поверхневі і підземні джерела з якістю води 1—3 класів, оцінка якої одержана за гігієнічними та екологічними критеріями . Для кожного конкретного водного джерела схему очищення води і необхідні для цього споруди та хімічні реагенти встановлюють на підставі технологічних досліджень чи досвіду роботи станцій водопідготовлення.
У виняткових випадках, коли якість води джерела водопостачання відповідає критеріям 4-го класу якості, такі поверхневі і підземні джерела можуть бути використані лише з дозволу міжвідомчої комісії, яка складається з представників центральних органів виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, Держспоживстандарту, НАН України за наявності методів обробляння води, надійність яких підтверджена спеціальними технологічними і гігієнічними дослідженнями.

## Slide 13: Послідовність оцінювання результатів досліджень якості води за показниками епідемічної безпеки
У разі виявляння бактеріального забруднення (ЗМЧ, сапрофітні мікроорганізми, БГКП) води у місцях водозабору вище допустимих нормативів слід терміново організувати повторне відбирання проб води та провести додаткові досліджування індексу ТКБ, патогенних мікроорганізмів і коліфагів.

## Slide 14: У разі повторного виявляння бактеріального забруднення у двох послідовно взятих пробах води в одній і тій самій точці спостереження
необхідно:
провести додаткові досліджування якості поверхневих водних об’єктів за санітарно-хімічними показниками і у випадку їх невідповідності нормам (виявлення джерел техногенного впливу на якість води та умов їх формування у джерелах водопостачання) у місці відбирання проб посилити контролювання за дотримуванням режиму в зонах санітарної охорони і технологією очищання та знезаражування води;
провести спеціальне контролювання епідемічної безпеки питної води до надходження її у зовнішню розподільну мережу і в системи внутрішнього водопроводу.
Для об’єктивного оцінювання та прогнозування епідемічної ситуації щодо стану джерел питного водопостачання, розробляння обґрунтованих комплексних планів протиепідемічних і профілактичних заходів та визначання їх пріоритетності територіальні органи і установи державного санітарно-епідеміологічного нагляду збирають та зберігають відповідну інформацію, опрацьовують її та узагальнюють, зокрема з урахуванням даних державної та відомчих систем екологічного моніторингу.

## Slide 15: У разі повторного виявляння токсикологічного забруднення у двох послідовно взятих пробах води (у тій самій точці спостереження)
Посилюють контроль за дотриманням режиму в зонах санітарної охорони джерел водопостачання,
Організують спеціальні типі контролювання — токсичної і радіаційної безпеки питної води.
У разі повторного виявляння у питній воді токсичних забруднень суб’єкт господарювання зобов’язаний вжити спеціальних заходів на спорудах системи водопостачання (зокрема здійснити їх реконструкцію), оповістити в установленому порядку споживачів, які є найуразливішими об’єктами ризику, а також здійснити екологічне обстеження зон санітарної охорони та джерел надходження забруднення в їх межах.

## Slide 16: Порядок обирання нових джерел централізованого питного водопостачання з врахуванням їх надійності
— міжпластові напірні води;
— міжпластові безнапірні води;
— ґрунтові води (перший від поверхні водоносний горизонт);
— поверхневі води (річки, водосховища, озера, канали).

## Slide 17: Висновок щодо використання джерела водопостачання (водопроводу) та придатності поверхневих і підземних джерел для централізованого питного водопостачання
Висновок повинен містити дані щодо:
— об’єкта водопостачання і характеристики зони формування ресурсу джерела водопостачання;
— обсягів і якості води в джерелі водопостачання і прогнозування його стану на розрахований термін;
— заходів з організації зони санітарної охорони і технології обробляння води із джерела водопостачання для отримання питної води

## Slide 18: Методи обробляння води залежно від класу її якості
1 клас — відмінна, бажана якість води
-знезаражування із застосуванням одного з таких реагентів: хлору, гіпохлориту, діоксиду хлору, хлораміну; знезаражування ультрафіолетовим опроміненням у комбінації з О2; Н2О2;
-обробляння озоном i фільтрування з коагулюванням;
-на перспективу — очищання фільтруванням через біологічно активоване вугілля або через повільні фільтри, а також очищання і знезаражування іншими реагентами і способами, дозволеними МОЗ України.

## Slide 19: Вода 2-го та 3-го класів
2 клас — добра, прийнятна якість води, 3 клас — задовільна, прийнятна якість води Для обробляння води 2 і 3 класів якості потрібно:
1) Кондиціювання за органолептичними показниками
присмак, запах: аерування, окиснення, адсорбція на активованому вугіллі (АВ);
забарвленість: окиснення; коагулювання — флокулювання, відстоювання, фільтрування; ультра-фільтрування;
завислі речовини: відстоювання; мікропроціджування; мікрофільтрування, ультрафільтрування, фільтрування через допоміжний намивний шар; коагулювання — флокулювання, відстоювання або флотування, фільтрування; контактне коагулювання.

## Slide 20: Вода 2-го та 3-го класів
2) Кондиціювання за показниками хімічного складу води
Азот амонійний, нітратний, нітритний: біологічне очищання на фільтрах із фіксованою гетеро-трофною біомасою, біосорбція; іонний обмін за фільтруванням через іоніти (аніоніти для нітратів; катіоніти для іонів амонію); нанофільтрування.
Фосфор фосфатів: дефосфатування фільтруванням через активований оксид алюмінію, обробляння вапном.
Окиснюваність перманганатна, окиснюваність біхроматна (ХСК), БСКп; загальний органічний вуглець: біологічне передочищання у природних умовах; біоочищання на твердих носіях з іммобілізованою мікрофлорою; передокиснення; коагулювання — флокулювання з наступними флотуванням або відстоюванням і фільтруванням; вуглевання; контактне коагулювання; озонування з наступною біосорбцією на біологічно активованому вугіллі; повільне фільтрування, знезаражування; мембранне фільтрування.

## Slide 21: Вода 2-го та 3-го класів
Кондиціювання за мікробіологічними, паразитологічними та гідробіологічними показниками
Фітопланктон: мікропроціджування; мікрофільтрування; передхлорування з наступним коагулюванням—флокулюванням; передхлорування і напірне реагентне флотування; фільтрування через швидкі фільтри, фільтри з активованим вугіллям.
Мікробіологічні та паразитологічні показники: знезаражування з використанням одного з реагентів: хлору, гіпохлориту, діоксиду хлору, хлораміну; бактерицидне опромінювання; коагулювання; ультрафільтрування, нанофільтрування.
Для кондиціювання води використовують дезінфектанти, дозволені до застосування в Україні.

## Slide 22: Вода 2-го та 3-го класів
Кондиціювання за показниками вмісту неорганічних речовин токсичної дії
Алюміній (для 3 класу); барій, берилій (для 3 класу); кадмій, миш’як, нікель, ртуть (для 3 класу), свинець, сурма, талій — коагулювання — флокулювання, відстоювання, фільтрування; контактне коагулювання; нанофільтрування; іонний обмін на селективних сорбентах.
Бор: освітлювання води на швидких фільтрах і фільтрування через іонітові фільтри з боросе-лективною смолою в ОН-формі, доочищання на активованому вугіллі і знезаражування.
Залiзо, мapганeць: застосування сильних окисників з утворенням гідроксидів, коагулювання, фільтрування, фільтрування через модифіковані сорбенти, нанофільтрування, сорбція на активо-ваному вугіллі, силікагелі, гранітній та мармуровій крихтах.
Фтор: фторування введенням у воду порошку або розчину сполук фтору; дефторування — іонний обмін на селективних у відношенні до фтору іонітах; сорбція на поверхні свіжоутворених гідроксидів алюмінію або магнію, на гідроксилапатиті, на модифікованому кліноптилоліті.

## Slide 23: Вода 2-го та 3-го класів
Кондиціювання за показниками вмісту органічних речовин токсичної дії
фізико-хімічне передочищення;
біологічне передочищення на твердих носіях з іммобілізованою мікрофлорою або через піщані дюни, штучні водойми;
окиснювання діоксидом хлорy, озоном, пероксидом водню, УФ-опромінюванням з наступним фільтруванням крізь активоване вугілля;
повільне фільтрування, нанофільтрування.

## Slide 24: Вода 2-го та 3-го класів
Кондиціювання за показниками радіаційної безпеки:
сорбція на природних сорбентах у натрієвій формі (кліноптилоліті, вермікуліті);
обробляння бентонітом із наступним коагулюванням—флокулюванням;
обробляння пероксидом водню в присутності іонів двовалентного заліза з наступним коагулюванням;
обробляння сумішшю пилoпoдiбниx сорбентів (бентоніту, кліноптилоліту, вапна) з наступним коагулюванням;
сорбція на активованому модифікованому вугіллі; сорбція на селективних іонітах; сорбція на змішаних композиційних сорбентах, селективних для радіонуклідів;
аерація для летких компонентів (радон-222).

## Slide 25: Вода 4-го класу
4 клас — обмежено придатна, небажана якість води.
За умови відсутності інших джерел водопостачання і у разі економічної доцільності для обробляння обмежено придатної води 4 класу якості використовують весь комплекс заходів.
Витрати реагентів, час перебування води в очисних спорудах збільшують відповідно до технологічних вимог.