## Slide 1: Санітарно-епідеміологічний нагляд у сфері охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами
Лекція 6
Кафедра громадського здоров’я

## Slide 2: Зміст
1. Класифікація шкідливих речовин атмосферного повітря за характером дії на організм
2. Санітарне нормування якості атмосферного повітря населених пунктів: законодавчі документи та основні показники
3. Крітерії оцінювання забруднення атмосферного повітря населених місць
4. Санітарні вимоги щодо охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення викидами транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння

## Slide 3: Мета санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері охорони атмосферного повітря населених місць
- попередження несприятливого впливу на здоров'я людей та санітарно-побутові умови їх проживання хімічних і біологічних речовин, які розповсюджуються в атмосферному повітрі від джерел їх надходження.

## Slide 4: Класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини
І – загальнотоксичні або загальносоматичні речовини – речовини, які діють на центральну нервову систему, кров і кровотворні органи (сірководень (H2S), ароматичні вуглеводні, чадний газ (СО), ціаністий водень (HCN), хлор (Cl2), бром (Br2). За концентрацією цих речовин у повітрі повинен бути забезпечений безперервний контроль із сигналізацією про перевищення гранично допустимих концентрацій;
ІІ – подразнюючі речовини – речовини, які діють на слизові оболонки очей, носу, гортані, шкіри (пари кислот, лугів, оксид нітрогену (NO2), оксиди сульфуру (SO2 і SO3), тощо);
ІІІ – сенсибілізуючі або алергени – речовини, які призводять до виникнення алергії (альдегіди, аміносполуки, зокрема, акрилонітрил, берилій, нікель, хлорофос);
IV – канцерогенні або бластомогенні речовини – речовини, що призводять до виникнення ракових пухлин. Це продукти перегонки нафти і кам’яного вугілля (похідні антрацену, бензпірен, мазути, гудрони, бітуми, асфальти, мастила, дьоготь, бензол, хлористий вініл), пил азбесту, арсен (As), меркурій (Hg), плюмбум (Pb), цинк (Zn), молібден (Mo), нікель (Ni), радіоактивні речовини
V – мутагенні речовини – речовини, які призводять до зміни спадкової інформації (Pb, Mn, радіоактивні речовини);
VI – такі, що пригнічують репродуктивну функцію (меркурій, плюмбум, манган (Mn), радіоактивні сполуки, хлоропрен, нікотин).

## Slide 5: Основні нормативні документи
- Основи законодавства про охорону здоров'я ( 2801-12);
- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 );
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12);
- Закон України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 );
- Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами ( ДСП-201-97 ).

## Slide 6: Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (далі забруднюючих речовин)
граничне допустимі концентрації (ГДК),
орієнтовні безпечні рівні діяння (ОБРД),
коефіцієнти комбінованої дії (Ккд) сумісно присутніх речовин
показники гранично допустимого забруднення (ГДЗ).

## Slide 7: Для оцінки якості атмосферного повітря встановлено три категорії ГДК
1. Середньодобова (ГДКс.д.) - для попередження загально токсичного, канцерогенного, мутагенного й іншого впливу речовини на організм людини. Речовини, що оцінюються по цьому нормативу, мають здатність тимчасово або постійно накопичуватися в організмі людини.
2. Максимально разова (ГДКм.р.) - основна характеристика небезпеки шкідливої речовини, встановлена для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світловій чутливості, біоелектричній активності головного мозку) при короткочасному впливі атмосферних домішок (до 20 хвилин). По цьому нормативу оцінюються речовини, що мають запах або впливають на інші органи почуттів людини.
3. Гранично допустима концентрація в робочій зоні (ГДКр.з.) - це така концентрація, вплив якої на людину в разі її щоденної регламентованої тривалості (щоденна дія при 8-годинній роботі, але не більш ніж 40 годин протягом тижня) не призводить до зниження працездатності чи захворювання в період трудової діяльності та у наступний період життя.

## Slide 8: Гранично допустимі викиди
Розраховують і встановлюють для всіх об'єктів, які забруднюють атмосферу.
ГДВ – це кількість шкідливих речовин, яка не повинна перевищуватися під час викиду в повітря за одиницю часу, щоб концентрація забруднювачів на межі санітарної зони не була вищою, ніж ГДК .
Нормативи ГДВ повинні забезпечувати в зоні впливу підприємства такий рівень вмісту антропогенних домішок в атмосферному повітрі, який разом з існуючим фоновим забрудненням не перевищує значень гігієнічних нормативів.
При розрахунку ГДВ необхідно враховувати ефект розсіювання викидів шкідливих речовин в атмосфері.

## Slide 9: Оцінювання вмісту в атмосферному повітрі декількох речових, які здатні діяти спільно
За наявності в атмосферному повітрі декількох речовин, які здатні діяти спільно, сума їхньої концентрації не повинна перевищувати одиниці:
де С1, С2, С3, Сn - фактичні концентрації речовин у повітрі, ГДК1,ГДК2 , ГДК3, ГДКn – їх відповідні гранично допустимі концентрації.
Ефект сумації мають:
ацетон та фенол;
озон, діоксид азоту та формальдегід;
оксид вуглецю, діоксид азоту, гексан;
сірчистий ангідрид та аерозоль сірчаної кислоти; сірководень;
сірчистий ангідрид і діоксид азоту;
сірчистий ангідрид, окис вуглецю, пил;
сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, діоксид азоту та фенол;
аміак та оксиди азоту;
сильні мінеральні кислоти (сірчана, соляна та азотна.

## Slide 10: Орієнтовний безпечний рівень дії (ОБРД)
ОБРД - це максимальна концентрація забруднюючої речовини, яка визнається орієнтовно безпечною при діянні на людину та приймається як тимчасовий гігієнічний норматив допустимого вмісту речовини в атмосферному повітрі населених місць.
ОБРД встановлюється на основі короткочасних досліджень за відповідною методикою та вводиться в дію після затвердження Головним державним санітарним лікарем України на обмежений термін.

## Slide 11: Коефіцієнт комбінованої дії (Ккд)
Відображає характер сумісної біологічної дії одночасно присутніх в атмосферному повітрі забруднюючих речовин (сумація, посилення, послаблення або незалежна дія).
Його цифрове значення встановлюється експериментальним (або розрахунковим) шляхом та виражається в долях від індивідуальних ГДК забруднюючих речовин.

## Slide 12: Показник гранично допустимого забруднення (ГДЗ) атмосферного повітря
Це відносний інтегральний критерій оцінки забруднення атмосферного повітря населених місць, який характеризує інтенсивність та характер сумісної дії всієї сукупності присутніх у ньому шкідливих домішок.
ГДЗ розраховується для кожного випадку на основі визначених експериментально та затверджених у встановленому порядку коефіцієнтів комбінованої дії (Ккд) (їх значення приводяться у ДСП-201-97)

## Slide 13: Інтерпретація результатів гігієнічної оцінки повітря населених місць
Оцінка забруднення атмосферного повітря проводиться з урахуванням кратності перевищення показників забруднення (ПЗ) їх нормативного значення (ГДЗ) і включає визначення рівня забруднення (допустимий, недопустимий) та ступеню його небезпечності (безпечний слабко небезпечний, помірно небезпечний, небезпечний, дуже небезпечний) згідно з таблицею, що відображена на наступному слайді

## Slide 14: Крітерії оцінювання забруднення повітря
Рівень забруднення | Ступінь небезпечності | Кратність підвищення ГДЗ | % випадків перевищення ГДЗ
Допустимий | Безпечний | Менше 1 | 0
Недопустимий | Слабо небезпечний | 1-2 | 0-4
Недопустимий | Помірно небезпечний | 2- 4,4 | 4-10
Недопустимий | Небезпечний | 4,4 - 8 | 10-25
Недопустимий | Дуже небезпечний | Більше 8 | Більше 25

## Slide 15: Запобігання забруднення викидами транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння
-будівництво об'їзних доріг для винесення потоків транзитного автотранспорту за межі житлової забудови;
-будівництво доріг-дублерів та швидкісних автомагістралей з мінімальною кількістю перехресть;
-спорудження підземних переходів, мостів, естакад, тунелів, розв'язок на перехрещеннях доріг з інтенсивним рухом для забезпечення мінімальної кількості зупинок;
-впровадження автоматизованих систем регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів за принципом "зеленої хвилі";
-переведення вулиць з інтенсивним рухом автотранспорту на односторонній рух;
-влаштування в промислово-складських районах, смугах, відведених для залізниць, у низинах санітарно-захисних зонах і інших нежилих територіях, спеціалізованих автомобільних доріг переважно для руху вантажних автомобілів;

## Slide 16: Запобігання забруднення викидами транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння (продовження)
-виведення з території жилої зони автобаз, автозаправних станцій, авторемонтних майстерень, автопарків, станцій технічного обслуговування та інших автогосподарств;
-розташування в плані населеного пункту швидкісних та спеціалізованих доріг для руху вантажного автотранспорту у відповідності а вимогами п. 2.3 цих правил та з урахуванням напрямків переважаючих вітрів;
- заміна міських автобусних маршрутів на електротранспорт (тролейбус, трамвай);
- розміщення об'єктів комунально-побутового призначення, пов'язаних із значними вантажними перевезеннями, у безпосередній близькості до магістральних вулиць для скорочення протяжності проїздів по території житлової забудови;
- озеленення придорожніх територій (у відповідності з нормативними документами, які регламентують будівництво доріг у населених пунктах та санітарно-гігієнічні вимоги планування та забудови населених місць);

## Slide 17: Запобігання забруднення викидами транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння (продовження)
- створення санітарно-захисних зон від автомагістралей та автодоріг з інтенсивним рухом (у відповідності з нормативними документами);
- недопущення влаштування зупинок автобусів і інших автотранспортних засобів міських пасажирських перевезень біля дитячих, лікувальних і оздоровчих установ;
- раціональна організація в'їздів і виїздів з території підприємств і інших об'єктів з метою запобігання їх розміщення поблизу жилих та громадських будинків; обмеження в'їзду у місця відпочинку та туризму;
-забезпечення утримання в належному стані автомобільних шляхів та вуличних покриттів.